# Felson Fugtmåtte, model 5059

# Vvs nr 466773.860

## Enkel og effektiv vandsikring

Ekstern fugtmåtte for brug sammen med Felson fugtalarm model 5030T.

Placeres i områder med ønske om en effektiv detektering af utætheder, for eksempel ved fordelerrør, kabelkanaler, installationsskakte, teknikrum og ved edb-installationer eller lignende steder.

#### Model                                                  5059

Tilslutning	Tilsluttes og forsynes fra Felson fugtalarm model 5030T. Tilslutning sker til / fra skrueterminaler.

Godkendelser 	CE

Opbygning	Kulbaner udlagt på polymer. Beskyttet at fugttransporterende syntetisk kuvert.

Funktion	Modstandsmåling på kulbaner. Alarmafgivelse ved fugt sker via 5030T

Test	Efter tilslutning til 5030T kan fugtmåtten fugtes. 5030T vil afgive alarm ved korrekt tilslutning.

Mål	25x25 cm. Tykkelse ca 2 mm.

Vægt 	Ca. 145 gram